## Slide 1
مصرفی دیر گدازهای سيليكون كاربيد در صنعت آلومینیوم، چالشها وچشم انداز آینده
مرتضی کمالی، *مسعود سپهری رهنما، محسن عامری سیاهویی، برزو بهاروند
چکیده
نتایج و بحث:
سرپرست نسوز شرکت الومینیوم المهدی هرمزال
کارشناس مسئول نسوز شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال
سرپرست پژوهش شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال
رئیس تحقیق و.توسعه شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال
sepehri13@yahoo.com
صنعت آلومینیوم بزرگترین مصرف کننده دیرگداز در میان صنایع غیر آهنی می باشد. دیرگدازهای مصرفی در این صنعت شامل انواع دیرگدازهای آلومینا سیلیکاتی، کربنی، سیلیسی و سیلیکون کارباید بوده که به صورت شکلدار و یا یکپارچه در سلولهای الکترولیز احیاء، کوره های نگهداری مذاب آلومینیوم، کوره های پخت آند و ظروف حمل مواد مذاب مورد استفاده قرار میگیرد. در این میان سلولهای الکترولیز آلومینیوم به عنوان قلب این صنعت، تولید فلز آلومینیوم را بر عهده دارند. به دلیل مکانیزمهای فرسایشی و خوردگی دیرگدازهای در تماس با محلول الکترولیت خورنده(کریولیت) و فلز آلومینیوم در این سلولها، استفاده از دیرگدازهای سیلیکون کارباید باند نیتریدی با خواص منحصر به فرد را الزامی می کند. مواد اولیه سیلیکون کارباید ، فرایند ساخت ویژه این دیرگداز و خواص منحصر به فرد آن ، دیرگدازهای سیلیکون کارباید باند نیتریدی را به کالایی استراتژیک در صنعت آلومینیوم تبدیل کرده است. درحال حاضر بیش از 99 درصد مصرف این دیرکداز از خارج از کشور تهیه می گردد. با توجه به چشم انداز این صنعت و افزایش تولید آلومینیوم در ایران اهمیت تولید این محصول استراتژیک در داخل کشور پر رنگ تر می شود.
1- آجرهای سیلیکون کارباید باند نیتریدی بهترین گزینه جهت دیواره سلول احیاء می باشد.
2- با توجه به افزایش تولید آلومینیوم در کشور و پتانسیل تولید کنندگان داخلی توجه بیشتر به امر تحقیق و تولید این محصول الزامی است.
3- تهیه محصولات سیلیکون کارباید از بازارهای خارجی مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد می باشد لذا شرکت آلومینیوم المهدی – هرمزال آماده همکاری با تولید کنندگان داخلی در زمینه تحقیق و تولید دیرگدازهای سیلیکون کارباید باند نیتریدی می باشد.
مقدمه
امروزه با توجه به چالش انرژی و افزایش هزینه های تولید، هدف اصلی صنایع کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می باشد. در این راستا صنعت آلومینیوم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نقش دیرگدازهای سیلیکون کارباید باند نیتریدی در افزایش عمر سلولهای الکترولیز و افزایش بهره وری مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. عمر سلولهای الکترولیز نکته قابل توجهی در اقتصاد یک کارخانه تولید آلومینیوم می باشد. نه تنها هزینه مواد دیرگداز مورد استفاده در این سلولها گران است بلکه عمر سلول ها نیز پارامتری در کم کردن توقف تولید و تولید ضایعاتی به موجب خارج کردن و آسترکاری مجدد سلول الکترولیز می باشد. افزایش کیفیت مواد دیرگداز در آسترکاری به ویژه در ناحیه تماس با الکترولیت مذاب نقش به سزایی در افزایش عمر سلول های الکترولیز دارد. در ادامه دیرگدازهای مورد استفاده در سلول الکترولیز آلومینیوم به ویژه نقش نسوزهای سیلیکون کارباید و نیاز بازار به این نوع دیرگداز مورد بررسی قرار گرفته است.
فعالیت تجربی و تحقیقاتی
آسترکاری سلول های الکترولیز را می توان به دو قسمت اصلی تقسیم کرد:
دیرگدازهای سیلیکون کارباید
بلوکهای کربنی آنتراسیت به عنوان آستر دیواره کناری از قدیم مورد استفاده بوده است و هنوز هم در برخی از کارخانجات تولید آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود در دو دهه اخیر سیلیکون کارباید باند نیتریدی نقش اساسی در آسترکاری دیواره های کناری داشته و به دلیل ویژگی های ذیل جایگزین مواد کربنی گردیده است.
بهبود مقاومت در برابر هوا سوزي و در نتيجه افزايش عمر كاري
افزايش حجم محفظه مذاب: ضخامت مواد كربني بين 150 تا 200 ميليمتر بود در حاليكه ضخامت ديواره هايي از جنس SiC 75 تا 100 ميليمتر مي باشد.افزايش حجم محفظه داخلي و كاهش ضخامت ديواره كناري اجازه استفاده از آند بزرگتر را مي دهد كه در مقايسه با ساختار بدنه مشابه ، رادمان بالاتري دارد.
هدايت حرارتي بالا : كه امكان تشكيل لژ پايدار در سطح گرم آجر را ميدهد.
هدايت الكتريكي كم:
مقاومت در برابر شوك براي مقابله با تغييرات دمايي.
عدم واكنش با فلز مذاب
خواص مكانيكي خوب
انواع و خواص مواد پایه سیلیکون کارباید
تركيبات SiC نميتوانند به خودي خود خاصيت زينتر شدن را همانند بقيه مواد اوليه سراميكي از خود نشان دهد اگرچه استفاده از قير در صنايع آلومينيوم مرسوم بوده ، براي دستيابي به مقاومت خوردگي بالاتر، مواد باند سراميكي مورد نياز مي باشد. سيستمهاي بايندر بر پايه Si2ON2، Si3N4، BSiC aSiC، تبلور مجدد و شايد SiAlON شناخته شده اند كه كانديداي خوبي براي توليد ديرگدازهاي SiC با مقاومت خوردگي و سايشي خوب در برابر الكتروليت و فلز، هدايت حرارتي خوب و همچنين مقاوم به اكسيداسيون در هوا هستند.
واضح است كه بايندر مهمترين عامل تعيين كننده خواص فيزيكي و شيميايي مواد كامپوزيت مي باشد. اين فاز رامي توان به دو گروه تقسيم كرد.
سيليكون كاربايد باند اكسيدي ( رس ، سيليكا و يا مولايت)
سيليكون كاربايد باند غير اكسيدي (Si2ON2، Si3N4، SiAlONو aSiC)
خواص معمول مواد ديرگداز SiC را ميتوان در جدول هاي زير مشاهده كرد
مطالعه باندهاي مختلف توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي(SEM) برخي اطلاعات در مورد ساختار فازي باندهاي گوناگون و چسبندگي باند و ذرات SiC را در زير نشان ميدهد.
نتايج حاصل از مطالعات انجام شده بر روي باندهاي مختلف نشان مي دهد كه در بين اين پيوندها، سيليكون كاربايد باند نيتريدي از لحاظ خواص فيزيكي و شيميايي(هدايت حرراتي، مقاومت الكتريكي، مقاومت در برابر اكسيداسيون و كريوليت و استحكام مكانيكي) نسبت به باندهاي ديگر ارجحيت دارند.
چشم انداز تولید آلومینیوم و مصرف آجرهای سیلیکون کارباید
با توجه به میانگین تولید آلومینیوم در سلول های الکترولیز شرکت آلومینیوم المهدی- هرمزال و میانگین عمر 5 سال برای هر سلول میزان مصرف سیلیکون کارباید به ازای هر تن آلومینیوم 1.4 کیلوگرم محاسبه می شود. با افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم کشور و برنامه ریزی صنعت آلومینیوم، میزان تولید این فلز تا ده سال آینده به رقمی در حدود 1.5 میلیون تن و نیاز این صنعت به این دیرگداز 2100تن در سال خواهد رسید.
در سال های اخیر شرکت آلومینیوم المهدی-هرمزال با رویکرد بومی سازی ، حسن نیت خود را نسبت به تولید کنندگان نشان داده و به همین منظور تعدادی از سلول های الکترولیز خود را به جایگزینی آجرهای سیلیکون کارباید تولیدی دو شرکت نسوز پارس و آریا گهر اختصاص داده است و به منظور ردیابی و بررسی کیفیت دیرگدازهای جایگزین شده سلول های مذکور تحت کنترل و نظارت قرار دارند.
چالش ها
1- نتايج كار بردي محصولات دير گداز در صنعت آلومينيوم برخلاف فولاد بسيار زمان گير است . بنابراين در انتخاب اين محصولات ، حداكثر احتياط ضروري است.
2- بهترین راه حصول اطمینان از کیفیت تولیدات سیلیکون کارباید تکیه بر نتایج آزمایشگاه های معتبر خارج از کشور می باشد.
لایه های بالای کاتد
آجر سیلیکون کارباید
جرم کوبیدنی کربنی
بلوک کربنی کاتد
لایه های زیر کاتد
مواد عایق
دیرگداز شاموتی سنگین
جرم خشک سیلیسی